-基于卡西欧计算器的测量计算系统-

功能特点

1、功能全面： 断链、任意线形、高程、超高加宽、边坡、结构物、桥梁、隧道、三四等水准记录平差、控制网测量平差。

2、操作简单： 电脑输入数据，仿Excel设计，支持数据导出、动态图形显示。项目文件直接传输至计算器中，同时支持从计算器中手工输入数据。

3、数据安全：所有数据保存为一个项目文件，在计算器不能修改，野外再也不会为数据丢失而烦恼。程序文件采用二进制格式，运行速度快，用户不能修改，确保计算结果的正确。

4、实现了计算器的中文显示。能运行于CG20、9750GII、9860G系列（9860G、9860Gslim、9860GII）的计算器，全中文界面提示。

5、计算器直接控制全站仪进行测量工作（正在开发中）。

简易操作指南

一、数据输入：                           二、计算器主界面

三、计算器按键说明：

F1~F6：菜单选择							上、下方向键：输入框的定位

左、右方向键：用于预置的值的选择			[EXE]：与向下方向键相同

[AC]:取消输入的值，使用原来的值			[DEL]:删除前一个字符

[EXIT]:返回上一级							[MENU]:调用计算器主菜单

四、常规测量：

五、控制测量记录

六、水准记录

七、道路正算

八、结构物放样

九、道路反算

十、开挖线

十一、隧道

十二、道路精平

# Text boxes

F3 测站

F1 测量

F1输入数据

F2计算坐标

F2放样数据

F1输入坐标

F2 放样

F1 测量

F3控制

建立记录文件

增加测站

增加观测方向

传入电脑平差

传入电脑平差

增加水准测站

增加测段

建立记录文件

F4记录

F4 水准

F2 放样

F3输入桩号

F5显示设计数据

F2放样数据

已设置测站

F2放样数据

F5显示设计数据

F4选择结构物

F2 放样

已设置测站

F5点到填挖线的距离

F2直接输入坐标

F1输入距离角度

F1 测量

F4显示反算结果

F1输入距离角度

F1 测量

F2直接输入坐标

F1 测量

F1输入距离角度

点位于隧道中

F5显示隧道超欠值

点不在隧道中

F2直接输入坐标

输入桩号及读数显示上下移动值

F2精平

F4 水准